ООО "ГЛОНАСС-Навигатор СП"

ТЕРМИНАЛ

##### «ГЛОНАСС-Нави-6 Lite»

(GPS/ГЛОНАСС)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

версия 6.2

г. Санкт-Петербург

2011 г.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕРМИНАЛА	5

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТЕРМИНАЛА	8

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	21

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22

8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	23

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	23

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство распространяется на терминал «ГЛОНАСС-Нави-6 Lite» (далее - терминал) производства ООО «ГЛОНАСС-Навигатор СП» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит описание функционирования терминала и управления им.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования различных транспортных средств.

Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка терминала должна осуществляться квалифицированными специалистами. Для успешного применения терминала необходимо ознакомиться с принципом работы системы мониторинга целиком, и понять назначение всех ее составляющих в отдельности. Поэтому настоятельно рекомендуется перед началом работы ознакомиться с основами функционирования систем GPS, ГЛОНАСС-навигации, GSM-связи, особенностями передачи данных посредством коротких текстовых сообщений (SMS), GPRS и Интернет.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1.	Терминал (см. рис.1) предназначен для установки на транспортное средство (ТС) как дополнительное устройство, регистрирующие местоположение ТС, его скорость, направление движения.

Дополнительно регистрируется ряд других параметров ТС таких как: состояния аналоговых входов, дискретных входов и показания датчиков.

Все события и состояния зафиксированные терминалом сохраняются в энергонезависимой памяти.

Накопленные данные передаются через сеть оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 посредством технологии пакетной передачи данных GPRS на выделенный сервер со статическим IP-адресом, с которого могут быть получены через сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки на пультах диспетчеров.

Терминал может использоваться на любых видах ТС.

Настройка терминала осуществляется либо непосредственно через USB интерфейс, либо удаленно посредством команд через SMS или GPRS.

2.2.	Для обеспечения сохранности данных при выключении внешнего питания и пропадании сети GSM, каждый терминал имеет внутреннюю энергонезависимую память и возможность подключить внутреннюю аккумуляторную батарею, для автономной работы. Время работы от аккумуляторной батареи составляет 4 часа, но может изменяться в зависимости от состояния GSM-связи.

Передача данных возможна только при наличии сети сотовой связи стандарта GSM 900/1800 поддерживающей услугу пакетной передачи данных (GPRS).

Рис. 1. Общий вид терминала.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.	Чувствительность GPS приемника: -165dBm.

Чувствительность GPS/ГЛОНАСС приемника: -150dBm.

3.2.	Количество каналов GPS приемника: 66.

Количество каналов GPS/ГЛОНАСС приемника: 24.

3.3. 	Точность определения координат, 95% времени, не хуже: 5м.

3.4. 	Стандарт связи: GSM 900/1800.

3.5. 	Мощность GSM передатчика: 2Вт.

3.6. 	Количество SIM карт: 1.

3.7. 	Количество аналоговых входов: 3.

3.8. 	Количество импульсных входов: 2.

3.9. 	Интерфейс RS458: 1.

3.10.	Количество сохраняемых записей о маршруте: 25000.

3.11. 	Интерфейс связи с ПК: USB.

3.12. 	Аккумуляторная батарея: Li-Ion.

3.13. 	Температура эксплуатации: -40..+60°С.

3.14. 	Напряжение питания: +10..+30В нестабилизированного постоянного тока.

3.15. 	Максимальный потребляемый ток (при напряжении питания 12В): не более 0,3А.

3.16. 	Габаритные размеры: 115х90х38мм.

3.17. 	Масса: не более 0,25кг.

Примечание: Заряд аккумуляторной батареи, происходит только при температуре выше 0°С. Передача данных на сервер осуществляется только при температуре выше -25°С.

# 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕРМИНАЛА

4.1. 	Функционально терминал состоит из микроконтроллера, энергонезависимой памяти, GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуля, GSM-модуля, цифрового интерфейса и RS485, аналоговых (дискретных) входов, импульсных выходов и резервного источника питания.

GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль предназначен для приема сигналов от спутников системы GPS (GPS/ГЛОНАСС) и определения географических координат местоположения антенны приемника (широты, долготы и высоты), а также точного времени (по Гринвичу), скорости и направления движения.

GSM-модуль, установленный в терминале, позволяет устанавливать следующие типы соединений:

1. Исходящие TCP/IP соединение (прием и передача данных в режиме GPRS);

2. Прием и отправка SMS сообщений;

3. Голосовые соединения.

Для передачи информации GSM-модуль устанавливает соединение с сервером и периодически  передает информационные пакеты. Период передачи данных на сервер во время стоянки и во время движения транспортного средства различный и может быть изменен пользователем.

Цифровой интерфейс RS485 предназначен для подключения до трех датчиков уровня LLS Omnicomm.

Аналоговые входы служат для измерения уровней напряжений. Значение параметра (например, уровень топлива в топливном баке), величина которого пропорциональна уровню напряжения на аналоговом входе, регистрируется терминалом и передается на сервер.

Терминал позволяет подключить до 3 внешних датчиков к аналоговым входам. Входы (IN3..IN5) рассчитаны на диапазон напряжения 0..36.3В.

Минимальное сопротивление входов составляет 100 кОм.

Запрещается подавать на вход напряжение, превышающее верхнюю границу диапазона измерения по данному входу более, чем на 20%.

Импульсные входы IN6 и IN7 предоставляют возможность подключения к терминалу

Для отображения состояния работы в терминале установлено 3 светодиодных индикатора: красного, зеленого и синего цвета.

Красный светодиодный индикатор, светится при наличии внешнего питания терминала.

Зеленый индикатор отображает состояние GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуля:

- мигает четыре раза – GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль отключен из-за низкого заряда батареи и отключенного внешнего питания;

- мигает три раза – GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль не определился;

- мигает два раза – GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль определился, но координаты недействительны;

- мигает один раз – GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль определил время и действительные координаты.

Синий светодиодный индикатор отображает состояния GSM модуля:

- мигает четыре раза – GSM-модуль отключен из-за низкого заряда батареи и отключенного внешнего питания;

- мигает три раза – GSM-модуль не определился;

- мигает два раза – GSM-модуль определился, но нет связи с сервером;

- мигает один раз – терминал установил соединение с сервером и успешно передаёт информационные пакеты.

4.2.	Терминал с модулем GPS обеспечивает измерение времени и навигационных параметров, используя спутники GPS. Терминал с модулем GPS/ГЛОНАСС позволяет решать навигационную задачу, используя спутники системы GPS и ГЛОНАСС как по отдельности, так и одновременно. После подачи питания терминал осуществляет прием информации от спутников, определяет свое местоположение, скорость, время, измерение напряжения на входах и устанавливает соединение с сервером. После установления соединения терминал с заданной периодичностью или при возникновении события передает информацию на сервер. Если соединение с сервером по каким-либо причинам не установлено, вся информация сохраняется в энергонезависимую память терминала и передается, как только восстановится связь.

Данные, передаваемые терминалом:

- время и дата по Гринвичу;

- координаты (широта, долгота, высота);

- скорость, ускорение и направление движения;

- количество спутников в решении навигационной задачи (ГЛОНАСС+GPS)

- фактор потери точности в горизонтальной плоскости.

- значения напряжений на аналоговых входах;

- значения с импульсных входов;

- состояния выходов;

- информация о произошедшие события.

- данные с датчиков уровня топлива.

Если разрешено настройками, то при входящем вызове терминал устанавливает голосовое соединение. Во время голосового соединения передача информации по GPRS приостанавливается, а после его завершения - возобновляется.

4.2.1.	Аналоговые входы измеряют значения напряжений на них, которые передаются на сервер в блоке данных «IN_A» протокола ASC-6. Каждый из аналоговых входов дополнительно может быть интерпретирован как дискретный командами «INTRUE», «INFALSE».

4.2.2.	Импульсные входы терминала ASC-6 могут быть сконфигурированы командой «IMPULSE» независимо друг от друга в режим частотомера, подсчета импульсов или подсчета импульсов в дифференциальном режиме. Входы имеют внутреннюю подтяжку к плюсу и срабатывают при замыкании на минус питания. Уровень логического нуля меньше 1В, уровень логической единицы больше 5В. Данные  передаются на сервер в блоке данных «IN_D» протокола ASC-6.

4.2.3.	По интерфейсу RS485 терминал может фиксировать показания уровня топлива и температуры трех датчиков LLS Omnicomm. Значения с датчиков передаются в специальном блоке данных «FUEL» протокола ASC-6.

4.2.4.	В терминале реализовано три типа сигнализации:

- при удалении транспортного средства от места постановки на охрану на расстояние, превышающее заданное, возникает сигнал тревоги. При условии наличия действительных координат местом постановки на охрану считается то место, где была подана команда постановки на охрану. Если таковых координат нет, то местом постановки на охрану будут первые действительные координаты, полученные после постановки на охрану.

- при превышении транспортным средством заданной скорости возникает сигнал тревоги. Данная сигнализация не является способом контроля скорости движения транспортного средства, а применяется для фиксации факта движения.

- при нахождении напряжения на аналоговом входе в установленном диапазоне возникает сигнал тревоги.

При возникновении сигнала тревоги терминал может отправить до четырех SMS сообщений на разные телефонные номера и включить дискретные выходы.

4.3.	Описание битов поля статус, передаваемого терминалом:

| Биты | Описание поля Status |
| --- | --- |
| 0 | Признак перезагрузки терминала |
| 1 | Номер SIM карты по которой подключен терминал (0 – SIM0, 1 – SIM1) |
| 2 | Отсутствует соединение с сервером |
| 3 | Охранный режим |
| 4 | GPRS отключен из-за низкого напряжения на аккумуляторе |
| 5 | Признак недействительности координат (валидность) |
| 6 | Координаты зафиксированы при отсутствии движения |
| 7 | Отключено внешнее питание терминала |
| 8 | Сработка охранной сигнализации |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |

# 5. ПОРЯДОК МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТЕРМИНАЛА

5.1. 	Установка терминала на транспортное средство.

5.1.1.	Для надежной работы GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуля расположите GPS (GPS/ГЛОНАСС)-антенну так, чтобы обеспечить наибольший обзор небосвода. Наилучшим для этого местом является крыша ТС. Возможна установка антенны около лобового стекла на приборной панели или под ней, если панель неметаллическая.

GPS (GPS/ГЛОНАСС)-антенна водонепроницаемая.

В терминале использован высокочувствительный GPS (GPS/ГЛОНАСС)-модуль, позволяющий определять местоположение даже в плохих погодных условиях и в случае скрытного расположения GPS (GPS/ГЛОНАСС)-антенны.

Приклейте GSM-антенну, например, под приборной панелью или снаружи ТС.

GSM-антенна водонепроницаемая.

В терминале используется внешняя активная GSM антенна, которую можно устанавливать практически в любом месте автомобиля, где сигнал сети GSM не будет сильно ослаблен металлическим корпусом ТС, например, скрытно, под приборной панелью.

Подключите питание к проводам разъема MF-20F (см. рис.2). К красному проводу (1 контакт разъёма) – плюс напряжения бортовой сети, к черному проводу (11 контакт разъёма) – минус напряжения бортовой сети (корпус, GND). При подключении непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля между плюсовой клеммой батареи и красным проводом установите плавкий предохранитель на ток 3А. Предохранитель установите как можно ближе к клемме батареи.

| 20 IN7 (DIN1) | 19 IN6 (DIN0) | 18 IN5 | 17 IN4 | 16 IN3 | 15 | 14 | 13 | 12 GND | 11 GND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 485B | 2 485A | 1 +U борт. сети |

Рис. 2. Схема расположения контактов.

Установите в любой держатель SIM-карту с отключенным запросом PIN-кода, с подключенной услугой передачи данных через GPRS, SMS и достаточным для функционирования этих услуг балансом денежных средств. В свободный держатель SIM карты рекомендуется установить прокладку, исключающую замыкание крышки держателя с его контактами.

Подключите к терминалу антенны GPS (GPS/ГЛОНАСС) и GSM, затем внутренний аккумулятор и, в последнюю очередь, разъем MF-20F.

При правильном подключении питания загорится красный светодиод, а зеленый и синий светодиод в течении трех секунд будут быстро мигать (см. п.4.1). При правильно подключенных антеннах, наличии действительных данных со спутников, и установленном соединении с сервером, терминал определит время, координаты и передаст информационные пакеты на сервер, что будет обозначено одиночными миганиями зеленого и синего светодиодов.

Настоятельно рекомендуется провести предварительную проверку работоспособности терминала в лабораторных условиях, используя вместо бортовой сети автомобиля лабораторный источник питания, обеспечивающий выходное напряжение от 10 В до 30 В и ток не менее 0.5 А.

5.1.2.	Подключите датчики к аналоговым входам, а свободные входы терминала подключите на минус питания.

5.1.3.	Подключите до трех датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS485 к контактам 2,3 разъема MF-20F (см. рис. 5). Терминал опрашивает датчики LLS с адресами 0, 1, 2. Задайте подключаемым датчикам уровня топлива данные адреса для работы в сетевом режиме.

Рис. 5. Схема подключения датчиков уровня топлива LLS по интерфейсу RS485.

5.2. 	Настройка терминала. Управление терминалом осуществляется при помощи команд, отправляемых через SMS, GPRS или USB.

Далее (см. п. 5.3.) будут описаны команды для версии программного обеспечения 0х30. Версию программного обеспечения терминала можно узнать, отправив в терминал команду «STATUS». Поле «Soft» в ответе будет содержать версию программного обеспечения терминала.

5.2.1.	Общие правила написания команд:

- в командах используются только символы латинского алфавита и знаки препинания;

- регистр символов значения не имеет;

- синтаксис передачи команд одинаков для SMS, GPRS и USB;

Синтаксис всех команд:	«CMD X1,…,X3», где CMD – команда, X1,…,X3 – параметры команды.

После команды – ПРОБЕЛ. Параметры разделяются запятыми.

После получения команды терминал выполняет ее и отсылает ответное сообщение.

Если параметры команды выходят за границы допустимого диапазона, терминал изменяет их на ближайшие допустимые значения. Если изменить параметры не удается или недостаточно параметров, терминал ответит «Syntax error. CMD» и выдаст текущие параметры команды. Таким образом, можно получить текущие установки, например, отправив нужную команду без параметров. Если команда не распознана, терминал вернет сообщение: «Unrecognized:CMD». При указании неверного пароля терминал вернет сообщение: «Wrong password». При ошибке выполнения команды терминал вернет сообщение: «Command execution error».

Изначально терминал настроен на сервер 77.236.75.30:12300. Поэтому, прежде чем продолжить настройку терминала через GPRS, необходимо клиентскую часть программы на компьютере настроить на IP-адрес  77.236.75.30:10030.

Команда, отправляемая через диспетчерское ПО, хранится на сервере. После получения сервером очередного информационного пакета от терминала, сервер передает команду в терминал.

Соединение терминала с сервером по GPRS может разрываться. Поэтому, при отправке команд через GPRS, возможно, что некоторые команды не будут доставлены терминалу. Если после отправки команды диспетчерская программа отображает новые информационные пакеты, а ответа на отправленную команду нет, то необходимо повторно отправить команду.

5.2.2.	Первичная настройка терминала.

5.2.2.1. Включите терминал с установленной SIM картой.

5.2.2.2. Подав команду «IDN», убедитесь в том, что в терминале установлен номер, заданный  при производстве. При необходимости задайте его повторно этой же командой.

5.2.2.3. Авторизируйте номер телефона, с которого планируется управлять терминалом, отправив на номер SIM-карты, установленной в терминале, команду «ADD ME 1234». Доступ к терминалу через GPRS авторизации телефона не требует.

5.2.2.4. Смените пароль доступа к терминалу с помощью команды «PASS». По умолчанию при производстве устанавливается пароль «1234».

5.2.2.5. Настройте параметры GPRS для выбранного оператора сотовой связи с помощью команды «SETGPRS0.

5.2.2.6. Настройте IP-адрес сервера (хост) с помощью команды «SETHOST0», указав порт для подключения терминала,  по умолчанию - 12300.

5.2.2.7. Настройте клиентскую часть программы на адрес того же сервера указав порт для подключения клиентской программы, по умолчанию - 10030.
	Таким образом, терминал будет передавать данные на сервер с указанным сетевым адресом в порт 12300, а клиентская часть будет получать данные с того же сервера через порт 10030.

5.2.2.8. Установите имя терминала командой «NAME». Данное имя будет отправляться в SMS сообщениях при различных событиях.

5.2.2.9. Для терминала с модулем GPS/ГЛОНАСС командой «MODE» установите систему, в которой будет решаться навигационная задача.

5.2.3. Настройка датчиков, входов и охранного режима. Ниже описанная настройка терминала не является обязательной и выполняется по необходимости.

5.2.3.1. Для каждого из аналоговых входов командой «INFILTER» можно задать интервал времени, в течение которого будет усредняться сигнал.

5.2.3.2. Задайте диапазон напряжения логической единицы для каждого входа командой «INTRUE». Если напряжение на входе будет находится в заданном диапазоне, то терминал будет генерировать событие по данному входу и передавать соответствующий бит в поле Status (см. п. 4.3).

Задайте диапазон напряжения логического нуля для каждого входа командой «INFALSE». Если напряжение на входе будет находится в заданном диапазоне, то терминал будет отключать оповещение о событии по данному входу. Данные диапазоны не должны пересекаться.

5.2.3.3. Командой «INTRUESMSTEXT» задайте SMS текст сообщения отправляемого терминалом при возникновении события по входу.

5.2.3.4. Командой «INTRUESMS» задайте условие отправки SMS сообщения по событию на входе.

5.2.3.5. Командой «INTRUEOUT» для каждого выхода поставьте в соответствие вход терминала и задайте условие его активации событием на входе.

5.2.3.6. Командами «EVENTLISTADD», «EVENTLISTSHOW», «EVENTLISTCLEAR» определите список телефонных номеров, на которые будут отправляться SMS сообщения о событиях. Номера телефонов могут повторяться со списком авторизованных номеров, но SMS сообщения по событиям отправляются только на данные номера.

5.2.3.7. Задайте параметры сигнализации на движение командами «GPSALARMTEXT», «GPSGUARD».

5.2.3.8. Постановка и снятие с охраны производится командами «GUARD ON» и «GUARD OFF»  переданными по SMS или GPRS. При возникновении события в охранном режиме, необходимо снять сигнал тревоги командой «ALARM OFF».

5.2.3.9. Возможна постановка на охрану по одному из аналоговых входов. Для этого необходимо выбрать этот вход командой «INGUARDMODE» и установить для него диапазоны логической единицы и логического нуля. При нахождении напряжения на этом входе в диапазоне логической единицы терминал будет работать в охранном режиме. Отключение такого варианта постановки на охрану выполняется командой «INGUARDMODECLEAR».

5.2.3.10. Командой «ROUT» задайте текущий маршрут для звукового воспроизведения. Вставьте карту памяти в устройство и перезагрузите устройство командой «RELOAD».

5.2.3.11 Командой «PROTOCOL» определите формат, какие данные терминал будет сохранять и передавать на сервер.

5.3. Описание команд программного обеспечения версии 0x30.

| № | Команда | Ответ | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name X пример: Name bus8 | Device Name `X` пример: Device Name `bus8` | X – имя терминала | Установка имени терминала. Имя может содержать только буквы латинского алфавита и цифры. Длина имени не более 10 символов. Имя териминала добавляется к тревожным SMS сообщениям. |
| 2 | ADD ME X,Y Пример: ADD ME 1234 ADD ME 1234,2 | PHOES (0)= (1)= (2)= (3)= Пример: PHONES (0)= +79876543210 (1)= (2)= (3)= PHONES (0)= (1)= (2)= +79876543210 (3)= | X – пароль, по умолчанию «1234». Y=0..3 – номер ячейки памяти, где сохранить номер. Не обязательный параметр. | Авторизировать телефонный номер, от которого было получено СМС, и записать его в ячейку памяти Y. Команда необходима только для управления терминалом через СМС. |
| 3 | PHONES X Пример: PHONES 1234 | PHOES (0)= (1)= (2)= (3)= Пример: PHONES (0)= (1)= +79876543210 (2)= (3)= | X – пароль, по умолчанию «1234». | Отобразить список авторизованных телефонов |
| 4 | PASS X,Y Пример: PASS 1234,qwer | Password changed to 'Y' Пример: Password changed to'qwer' | X – старый пароль, по умолчанию «1234». Y – новый пароль. | Сменить пароль со старого X на новый Y. По умолчанию, установлен пароль «1234». Пароль может содержать только буквы латинского алфавита и цифры. Максимальная длина пароля - 4 символа. |
| 5 | STATUS | Пример: ID=6893 Soft=0x19 GPS=9291 Time=11:21:39 25.02.10 Nav=0 Lat=57.2359 Lon=56.2593 Speed=0.0 SatCnt=5 Stat=0000 | Команда без параметров | Запрос текущего состояния терминала. ID – номер терминала Soft – версия программного обеспечения GPS – текущий номер информационного пакета Time – текущее время и дата по Гринвичу Nav – достоверность координат Lat – широта Lon – долгота Speed – скорость SatCnt – количество спутников Stat - статус |
| 6 | IDN X Пример: IDN 5686 | IDN: X Пример: IDN: 5686 | X – номер терминала, указан на плате терминала. | Настройка номера терминала. Команда без параметра возвращает текущий номер терминала. |
| 7 | IMEI Пример: IMEI | IMEI Пример: IMEI 359587013832624 | Команда без параметров | Отобразить IMEI GSM-модуля, установленного в терминале. Команда работает через 30 секунд после включения. |
| 8 | SETGPRS0 X,Y,Z Пример: SETGPRS0 internet.mts.ru, mts,mts | GPRS0: APN=X, user=Y, pass=Z Пример: GPRS: APN=internet.mts.ru, user=mts, pass=mts | X – точка доступа, по умолчанию X=internet.beeline.ru Y - логин, по умолчанию Y=beeline Z – пароль, по умолчанию Z=beeline | Установка параметров GPRS для нулевой сим-карты. Этой командой настраиваются параметры GPRS для карты SIM0, установленной в терминале. Команда без параметров возвращает текущую настройку GPRS. |
| 9 | SETGPRS1 X,Y,Z Пример: SETGPRS1 internet.mts.ru, mts,mts | GPRS1: APN=X, user=Y, pass=Z Пример: GPRS: APN=internet.mts.ru, user=mts, pass=mts | X – точка доступа, по умолчанию X=internet.beeline.ru Y - логин, по умолчанию Y=beeline Z – пароль, по умолчанию Z=beeline | Установка параметров GPRS для первой сим-карты. Этой командой настраиваются параметры GPRS для карты SIM1, установленной в терминале. Команда без параметров возвращает текущую настройку GPRS. |
| 10 | SETHOST0 X,Y Пример: SETHOST0 134,236,21,2,12300 | SETHOST0=X,Y Пример: SETHOST0=134,236,21,2:12300 | X - IP адрес, через запятую, по умолчанию X=77.236.75.30 Y – порт, по умолчанию Y=12300 | Настройка IP-адреса и порта сервера, к которому подключается терминал для передачи информации. Команда без параметров возвращает текущий адрес сервера. |
| 11 | SIMPRIORITY Y | SIM PRIORITY Y | Y=0 – нет приоритета Y=1 – приоритет первой SIM карты Y=2 – приоритет второй SIM карты По умолчанию Y=0 | Выбор приоритетной SIM карты. Команда без параметров возвращает текущие настройки. |
| 12 | WAITTIME Y пример: WAITTIME 5 | Wait Time = Y пример: Wait Time = 5 | Y =0..30 – значение в минутах. По умолчанию Y=0 | Установка интервала времени между попытками подключения к серверу по GPRS при отсутствии связи. Y=0 – задает автоматическое регулирование параметра терминалом. |
| 13 | RINGS X Пример: RINGS 2 | RINGS=X Пример: RINGS=2 | X=1..10 - количество звонков до автоматического ответа при голосовом вызове. X=0 – автоматический ответ выключен, значение по умолчанию. | Настройка автоматического ответа при голосовом вызове. Команда без параметра возвращает текущую настройку. |
| 14 | VOLUME X,Y Пример: VOLUME 75,10 | VOLUME=X,Y Пример: VOLUME=75,10 | X=0..100 – величина громкости динамика. Y=0..15 – чувствительность микрофона. | Настройка громкости динамика и чувствительности микрофона. Команда без параметров возвращает текущие значения. |
| 15 | ERASE FLASH | ERASE FLASH | Команда без параметров | Стирание всех информационных пакетов, хранящихся в памяти. После выполнения данной команды текущий номер информационного пакета обнуляется, и терминал перезагружается. |
| 16 | ERASE EEPROM | ERASE EEPROM | Команда без параметров | Восстановление заводских настроек терминала и перезагрузка терминала. |
| 17 | PERIOD X,Y Пример: PERIOD 20,20 | PERIOD min=X, max=Y Пример: PERIOD min=20, max=120 | X=10..3600 – период записи вовремя движения в секундах. По умолчанию X=60. Y=10..3600 – период записи во время стоянки в секундах. По умолчанию Y=600. При этом значение X должно быть меньше Y. | Установка периода записи в память информационных пакетов во время движения и стоянки. Команда без параметров возвращает текущую настройку. |
| 18 | OUTPUT X,Y Пример: OUTPUT 1,1 | OUTPUT(3..0) = Пример: OUTPUT(3..0) = 0010 | X=0..3 – номер выхода. Y=1 – выход активен. Y=0 – выход не активен. По умолчанию Y=0. | Управление выходами терминала. Команда без параметров возвращает текущие установки выходов. |
| 19 | LLSTOIN X пример: LLSTOIN 2 | LLS CONNECT TO INPUT X пример: LLS CONNECT TO INPUT 2 | X=0,..,5 – номер входа | Установка номера входа, вместо данных которого будут передаваться данные с датчика LLS Omnicomm. |
| 20 | LLSCLR | LLS NOT CONNECTED |  | Сброс номера входа, вместо данных которого передаются данные с датчика Omnicomm. |
| 21 | INPUT X пример: INPUT 3 | INPUTX = 0 пример: INPUT3 = 2374 | X=0,..,7 – номер входа | Отобразить текущее значение на входе устройства. Значения напряжения отображается в мВ (Гц, ед.). |
| 22 | FUEL | FUEL F0=234, T0=21; F1=871, T1=20; F2=0, T2=0; |  | Отобразить текущие показания с датчиков уровня топлива подключенных по интерфейсу RS485. |
| 23 | IMPULSE X,Y пример: IMPULSE 0,1 | IMPULSE X,Y пример: IMPULSE 0,1 | X=0,1 - режим работы импульсного входа IN6 (IN_D0) Y=0..2 - режим работы импульсного входа IN7 (IN_D1) | Установка режимов работы импульсных входов. X=0 (Y=0) - вход включен в режиме частотомера. X=1 (Y=1) - вход включен в режиме расходомера. X=1 и Y=2 - вход IN6 включен в режиме дифференциального расходомера, т.е. на вход IN6 подключается расходомер с прямой подачи топлива, а на IN7 расходомер с обратной. |
| 24 | INFILTER X,Y пример: INFILTER 1,1000 | INPUT X FILTER TIME Y пример: INPUT 1 FILTER TIME 1000 | X=0,..,5 – номер входа Y =20..60000 – значение в миллисекундах. По умолчанию Y=5000 | Установка интервала усреднения по входу. Значение напряжения по входу усредняется в течение заданного времени. |
| 25 | EventListAdd X пример: EventListAdd 79876543210 | Number was added to event list пример: Number was added to event list | X – добавляемый телефонный номер в формате «7xxxxxxxxxx» | Добавить телефонный номер в список для отправки SMS при возникновении события. Хранится не более 4 телефонных номеров. |
| 26 | EventListClear | Event list was cleared |  | Стереть все номера из списка для отправки SMS. |
| 27 | EventListShow | Event list: (0)=779876543210 (1)=79876543211 (2)=79876543212 (3)= |  | Показать список номеров для отправки SMS. |
| 28 | InTrue Y,Xmin,Xmax пример: InTrue 5,10000,30000 | Input Y True Xmin,Xmax пример: Input 5 True 10000..30000 | Y=0,..,5 – номер входа Xmin – минимальная граница диапазона в мВ Xmax – максимальная граница диапазона в мВ Xmin<=Xmax Y=0, Xmin =[0..8,8В], Xmax =[0..5В] Y=1, Xmin =[0..17,5В], Xmax =[0..17,5В] Y=2..5, Xmin =[0..35В], Xmax =[0..35В] | Диапазон напряжений логической единицы на аналоговом входе. Значения по умолчанию Y=0, Xmin =0В, Xmax =0В Y=1, Xmin =0В, Xmax =0В Y=2..5, Xmin =0В, Xmax =0В |
| 29 | InFalse Y,Xmin,Xmax пример: InFalse 5,10000,30000 | Input Y False Xmin,Xmax пример: Input 5 False 10000..30000 | Y=0,..,5 – номер входа Xmin – минимальная граница диапазона в мВ Xmax – максимальная граница диапазона в мВ Xmin<=Xmax Y=0, Xmin =[0..8,8В], Xmax =[0..5В] Y=1, Xmin =[0..17,5В], Xmax =[0..17,5В] Y=2..5, Xmin =[0..35В], Xmax =[0..35В] | Диапазон напряжений логического нуля на аналоговом входе. Значения по умолчанию Y=0, Xmin =0В, Xmax =0В Y=1, Xmin =0В, Xmax =0В Y=2..5, Xmin =0В, Xmax =0В |
| 30 | InTrueSmsText Y,X | Input Y TrueSms=X | Y=0,..,5 – номер входа X – текстовое сообщение длиной не более 10 символов. | Текст отправляемого SMS при нахождении напряжения на входе в диапазоне логической единицы |
| 31 | InTrueSms Y,X пример: InTrueSms 1,1 InTrueSms 3 | Input Y send true sms X пример: Input 1 send true sms 1 Input 3 send true sms 0 | Y=0,..,5 – номер входа X=0 – запрет отправки СМС X=1 – разрешение отправки СМС в охранном режиме X=2 – разрешение отправки СМС в любом режиме | Разрешение отправки SMS при нахождении напряжения на входе в диапазоне логической единицы, команда без параметра X возвращает текущую настройку отправки СМС. |
| 32 | InTrueOut Y,X,Z пример: InTrueOut 0,3,2 | Input Y TrueOut X Mode Z пример: Input 0 TrueOut 3 Mode 2 | Y=0,..,5 – номер входа X=0,..,4 – номер выхода Z=0 – не активен Z=1 – активен в охранном режиме Z=2 – активен всегда | Привязка выхода к событию на входе |
| 33 | InGuardMode X пример: InGuardMode 0 | Input X on guard mode пример: Input 0 on guard mode | X=0,..,5 – номер входа | Установка номера входа для включения охранного режима, команда без параметра X возвращает текущий номер входа для включения охранного режима. По умолчанию ни один вход не установлен для включения охранного режима. |
| 34 | InGuardModeClear | no input on guard mode |  | Сброс номера входа для включения охранного режима, |
| 35 | InInfo Y пример: InInfo 2 | пример: Input 2: InTrue 8000..15000, InFalse 0..3000, InGuardMode 0, InTrueSms 2, SmsTxt `ALARM` | Y=0,..,5 – номер входа | Отображение информации о настройках входа |
| 36 | Guard on | Guard On |  | Постановка на охрану |
| 37 | Guard off | Guard Off |  | Снятие с охраны |
| 38 | Alarm Off | Alarm Off |  | Отключение сигнала тревоги |
| 39 | GPSGuard X,Y,Z пример: GPSGuard 1,6,70 | GPSguard=X, V=Y, L=Z пример: GPSguard=1, V=6, L=70 | X=0 – выключено X=1 – включено Y=5..25 – скорость в километрах в час. Z=50..1000 – расстояние в метрах. | Включение оповещения при движении машины, находящейся на охране при превышении порога скорости движения транспортного средства или расстояния. Команда без параметров возвращает текущие настройки. Значения по умолчанию Y=5, Z=100. |
| 40 | GPSAlarmText X пример: GPSAlarmText The car moves | GPSAlarmText `X` пример: GPSAlarmText `The car moves` | X – текстовое сообщение длиной не более 20 символов. | Текстовое сообщение, передаваемое при движении транспортного средства, находящегося на охране. |
| 41 | MODE X пример: MODE 1 | MODE X пример: MODE 1 | X=0 – совмещенная система X=1 – система ГЛОНАСС X=2 – система GPS | Установка системы, в которой будет решаться навигационная задача. Команда работает только с терминалами GPS/ГЛОНАСС. |
| 42 | RELOAD | Reloading… |  | Полная перезагрузка терминала |
| 43 | RESET | Reloading… |  | Быстрая перезагрузка терминала без отключения GPS (GPS/ГЛОНАСС) приемника. |
| 44 | GPS3D пример: MODE 1 | GPS3D=X пример: MODE 1 | X=0 – режим 2D X=1 – режим 3D По умолчанию X=1 | Установка режиме GPS (GPS/ГЛОНАСС) приемника. В режиме 3D все неправильно определенные координаты по высоте будут передаваться как недостоверные. |
| 45 | MAXHDOP пример: MAXHDOP 5.5 | MAXHDOP=X пример: MAXHDOP=5.5 | X – максимальное значение HDOP По умолчанию X=50.0 | Ограничение максимального HDOP. Все координаты с HDOP больше установленного будут передаваться как недостоверные. |
| 46 | ROUTE X пример: ROUTE 15Т | ROUTE X пример: ROUTE '15Т’ | X – имя каталога с маршрутом | Выбор текущего маршрута для атоинформатора. |
| 47 | ROUTOFF | ROUTOFF |  | Выключение фукции автоинформатора |
| 48 | PROTOCOL X пример: PROTOCOL 60 | PROTOCOL X пример: PROTOCOL 60 (NAVIGATION DATA+OUTS+IN_A+IN_D+FUEL) | X – число определяющее формат протокола. X=1 - протокол ASC-5 для протокола ASC-6 число X определяется суммой чисел, соответствующих необходимым блокам в протоколе. | Установка типа протокола и его формат. NAVIGATION DATA = 0 (основные данные) OUTS = 4 (выходы, события по входам) IN_A = 8 (аналоговые входы) IN_D = 16 (импульсные входы) FUEL = 32 (датчики уровня топлива) |
| 49 | NUMBER X пример: MODE 1 | IDN 1234 IMEI 354123456789012 пример: MODE 1 | X – телефонный номер в формате «7xxxxxxxxxx» | Запрос номера устройства и IMEI. Ответ присылается по СМС на указанный телефонный номер. |
| 50 | InStatic X пример: InStatic 3 | Input X for static пример: Input 3 for static | X=0,..,5 – номер входа | Установка номера входа для включения режима Static navigation. Команда без параметра X возвращает текущую настройку. По умолчанию ни один вход не установлен для включения режима Static navigation. |
| 51 | InStaticClr | No input for static |  | Сброс номера входа для включения режима Static navigation. |

5.4. 	Обновление программного обеспечения терминала.

В терминале заложена возможность обновления программного обеспечения для расширения его функционала.

Перед обновлением программного обеспечения терминала обязательно свяжитесь с производителем и убедитесь в возможности обновления. В противном случае возможен выход оборудования из строя. Гарантия на терминалы, программное обеспечение которых было обновлено без согласования с производителем, не распространяется.

Обновление программного обеспечения осуществляется через интерфейс USB с помощью программы «ASC Configurator.exe», запускаемой на персональном компьютере.

Для обновления программы микроконтроллера через интерфейс USB произведите следующие действия:

5.4.1. При отключенном внешнем питании терминала и отключенном внутреннем аккумуляторе подключите шнур USB (mini-USB / USB-A) к терминалу и порту USB персонального компьютера.

5.4.2. Подайте питание на терминал от бортовой сети автомобиля или лабораторного источника питания.

5.4.3. Запустите на персональном компьютере программу «ASC Configurator».

5.4.4. Если в окне программы «ASC Configurator» появилась строка зеленого цвета «Обнаружено устройство …», нажмите кнопку «Обновить ПО терминала.

5.4.5. Через несколько секунд операционная система персонального компьютера должна обнаружить сменный дисковый накопитель (Mass Storage Device – MSD).

5.4.6. Скопируйте/замените файл «Firmware.bin», содержащий обновлённую версию программного обеспечения микроконтроллера, на обнаруженный в п.5 дисковый накопитель.

Во время копирования синий светодиод терминала будет светиться непрерывно, а зелёный – мигать.

Не отключайте питание терминала до тех пор, пока операционная система ПК не обнаружит отключение MSD и пока не засветится желтый светодиод в терминале. В противном случае возможно повреждение программного обеспечения, восстановление которого необходимо производить в сервис-центре производителя.

5.4.7.  Отключите питание терминала.

5.4.8.  Закройте программу «ASC Configurator».

5.4.9.  Отключите шнур USB от терминала и от ПК.

# 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Терминалы должны храниться в складских условиях при температуре от плюс 5оC до плюс 40оС  и относительной влажности не более 85 %.

После транспортирования терминалов при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.	Изготовитель гарантирует работоспособность терминала в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы терминала (за исключением внутренней аккумуляторной батареи) - 5 лет.

Срок службы внутренней Li-Ion аккумуляторной батареи - 500 циклов заряда/разряда, но не более 2 лет.

7.2.	Гарантия не распространяется:

- на терминал с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки. При наличии на внешних или внутренних деталях терминала следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия;

- на терминал без корпуса или аккумулятора;

- на терминал со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;

- на терминал со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации терминала;

- на терминал, вышедшие из строя по причине несанкционированного обновления программного обеспечения.

# 8. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование изделия | Количество | Заводской серийный номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терминал «ГЛОНАСС-Нави-6 Lite» |  |  |  |
| Внешняя GPS антенна |  |  |  |
| Внешняя GPS/ГЛОНАСС антенна |  |  |  |
| Внешняя GSM антенна |  |  |  |
| Разъем для подключения питания и датчиков MF-20F с проводами |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации |  |  |  |

# 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Терминалы «ГЛОНАСС-Нави-6 Lite» в количестве _____ шт. изготовлены по заказу __________________________________________________________________

и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска  "____" ______________ 20__г.

Изготовитель: ООО «ГЛОНАСС-Навигатор СП»

г. Санкт-Петербург, пер. Мучной д.3

Контактный телефон: (812) 920-42-99.